电源防雷器-C、D级防护

NPS01-F20E/385..

用途：

○产品用于控制室内UPS进出端或直流屏内的电源线路保护

特点：

○专为化工使用环境设计

○选用优质压敏电阻、气体放电管，高可靠质量保证

○通流容量大、响应时间快

○采用温控断路技术，无弧光发生，避免火灾发生，有工作故障指示

○模块式设计，维护简单，外形美观

○35mm标准导轨设计，安装方便

技术参数：

| 防雷参数 | NPS01-F20E/385 |
| --- | --- |
| SPD类型 | 并联式 |
| SPD类别 | 限压型 |
| 最大持续运行电压Uc | 385V AC |
| 最大通流容量Imax(8/20µs) | 20kA |
| 标称通流容量In(8/20µs) | 10kA |
| 限制电压Up(60kA) | ≤1.3kV |
| 响应时间tA | ≤25ns |
| 遥新组件 | 可配选 |
| 损坏指示 | 有 |
| 端子接线能力 | 6-35mm2 |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ |
| 安装方式 | 35mm导轨 |
| 4P | 3+1P | 3P | 2P | 1+1P | 1P |
| TN-S TN-C-S | TT TN-S TN-C-S | IT TN-C | TN-C TN-C-S | TT TN-S TN-C-S | IT、TT TN-S TN-C-S |