# NPY01-L15

L15为组合传感器预警系统，采用进口的磁场仪与电场仪。可应用在一切露天作业场所，适合于石化、码头、远动场、矿山、垃圾填理场、机场、林场等雷电对工作生活影响显著的露天场合。

尺寸图：

产品特点：

○双传感器雷电预警系统，采用磁场仪与电场仪为传感器

○单点定位雷电，最大范围300公里，有效范围100公里，分辨率为1公里，误差20%

技术参数：

| 产品型号 | NPY01-L15 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 110-220V AC/12V DC |
| 预警方式 | 黄橙红三级声光预警 |
| 数据输出 | RS232 |
| 电场值范围 | 0-100KV/m |
| 电场值分辨率 | 1.01KV/m |
| 电场检测距离 | Φ20km |
| 采样周期 | 16次/秒 |
| 雷电预警率 | 100% |
| 误报率 | <10% |
| 预警提前时间 | >30min |
| 软件版本 | V1.3.8(XP平台) |
| 工作温度 | -40˚C-+70˚C |
| 功能简述 | 雷电预警功能 雷电电位功能（双传感器） 各种控制功能 |