NPY01-L15XG

L15XG为雷电临近集合预警系统，采用进口电场仪与闪电定位数据并辅助雷达图预警，配合GIS地图可直观地看到雷击落到某个具体的位置。特别适合对雷电预警精度要求非常高的露天场合。

尺寸图：

产品特点：

○实时从公益网站上提取本地雷达图，非常直观地看到雷雨的移动路径、大小、强度等

○来自防雷中心或其他部门的闪电定位数据，雷击位置精确度可达500米，背景为GIS地图，可移动放大地图查看具体的落雷点

技术参数：

| 产品型号 | NPY01-L15XG |
| --- | --- |
| 工作电压 | 110-220V AC/12V DC |
| 预警方式 | 黄橙红三级声光预警 |
| 数据输出 | RS232 |
| 电场值范围 | 0-100KV/m |
| 电场值分辨率 | 0.01KV/m |
| 电场检测距离 | Φ20km |
| 采样周期 | 16次/秒 |
| 雷电预警率 | 100% |
| 误报率 | 可低至0% |
| 预警提前时间 | >30min |
| 软件版本 | V1.3.9.9(XP平台) |
| 工作温度 | -40˚C-+70˚C |
| 功能简述 | 雷电预警功能 雷电电位功能（双传感器） 各种控制功能 GIS背景地图功能 |