NPY01-S16

可对直击雷监测终端设备和闪电感应监测终端设备传回的数据进行存储，并通过232总线传送给电脑。配合专业软件，可实现波形显示、数据统计、数据存储、大规模组网等功能。最多可连接16台监测终端设备。

尺寸图：

产品特点：

○电脑软件直接对各分散的终端数据进行统一管理、显示，并打印相关数据

○基于WINDOWS平台，全中文图形界面，以动态图和声音提示系统设备异常

技术参数：

| 产品型号 | NPY01-S16 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 220V AC |
| 适合终端数量 | 16个 |
| 数据输入 | RS485/无线（选配） |
| 软件版本 | V1.2.0（XP） |
| 工作温度 | -40˚C-+70˚C |
| 标准配置 | 19寸1U机箱 工控机 软件 |