应用：

○产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域交流电源设备的第一级加强型(B+级)雷电过电压以及操作过 电压的防护安装在低压主配电柜或低压总开关柜内，并联在电源进线处

特点：

○体积小，采用18mm外壳设计

○选用优质火花间隙器件，高可靠质量保证

○通流容量大，通过10/350μs冲击雷电流测试

○优化结构设计，响应时间快

○35mm标准导轨设计，安装方便，维护简单，外形美观

○工频续流遮断能力达到1KA

| 产品型号 | Uc | Iimp/In(kA) | Up | tA | 保护模式 | SPD类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-FA25/275/4 | 275V~ | 25/50kA | 1.5KV | ≤100ns | L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA25//275/3 | 275V~ | 25/50kA | 1.5KV | ≤100ns | L-N、L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA25/275/2 | 275V~ | 25/50kA | 1.5KV | ≤100ns | L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA25//275/1 | 275V~ | 25/50kA | 1.5KV | ≤100ns | L-N、L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA15/275/4 | 275V~ | 15/50kA | 1.5KV | ≤100ns | L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA15/275/3 | 275V~ | 15/50kA | 1.5KV | ≤100ns | L-N、L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA15/275/2 | 275V~ | 15/50kA | 1.5KV | ≤100ns | L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA15/275/1 | 275V~ | 15/50kA | 1.5KV | ≤100ns | L-N、L/N-PE | 开关型 |