应用：

○产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域交流电源设备的第一级加强型(B+级)雷电过电压以及操作过电压的防护安装在低压主配电柜或低压总开关柜内，并联在电源进线处

特点：

○选用优质压敏电阻、放电间隙，高可靠质量保证

○通流容量大、响应时间快

○采用温控断路技术，避免火灾发生，有工作故障指示

○带远程告警接点方便远程监视

○模块式设计，维护简  单，外形美观

○35mm标准导轨设计，安装方便

| 产品型号 | Uc | Iimp/In(kA) | Up | tA | 保护模式 | SPD类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-FA100/420/4/I | 420V~ | 25/100kA | 3.2KV | ≤25ns | L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FA100/420/3+1/I | 420V~ | 25/100kA | 3.2KV | ≤25ns | L-N | 限压型 |
|  | 255V~ | 25/100kA | 2.0kV | ≤100ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA100/420/3/I | 420V~ | 25/100kA | 3.2KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FA100/420/2/I | 420V~ | 25/100kA | 3.2KV | ≤25ns | L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FA100/420/1+1/I | 420V~ | 25/100kA | 3.2KV | ≤25ns | L-N | 限压型 |
|  | 255V~ | 25/100kA | 2.0KV | ≤100ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA100/420/1/I | 420V~ | 25/100kA | 3.2KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FA50/420/4/I | 420V~ | 12.5/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L/PE | 限压型 |
| NPS01-FA50/420/3+1/I | 420V~ | 12.5/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L-N | 限压型 |
|  | 255V~ | 12.5/60kA | 1.2KV | ≤100ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA50/420/3/I | 420V~ | 12.5/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FA50/420/2/I | 420V~ | 12.5/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FA50/420/1+1/I | 420V~ | 12.5/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L-N | 限压型 |
|  | 255V~ | 12.5/60kA | 1.2KV | ≤100ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA50/420/1/I | 420V~ | 12.5/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 限压型 |
| 注：以上类型产品可选配遥信，带遥信相应产品在原有型号后加/FM，如型号NPS01-FA50/420/4/I/FM； |