| 产品型号 | 直流击穿电压U | 最大充击电流Iimp | 响应时间 | 直流阻抗R | 工作环境 | 连接导线面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-EP04 | 800V | 50kA | ≤100ns | ≥10GΩ | -40℃~+80℃ | ≥35mm² |
| 产品可通过附加NPX01-TTL附件实现485通信功能，配合上位机软件在控制室对各计数器记录情况进行查看 |

应用：

○产品适用于两个距离较近的独立地极之间、绝缘法兰的绝缘保护不同金属体之间等，在雷击过程中由于地电位的不等而发生雷电反击的保护，防止雷电来临时产生的电位差所造成人身及设备的损坏

特点：

○选用优质封闭式放电间隙，质量可靠，性能稳定

○通流容量大、残压低

○封闭式设计，可安装于各种环境中

○安装方便、维护简单

安装方法：

○安装在各独立接地系统之间

○连接导线需用不小于35mm²的多股铜线，尽可能减少连接导线的长度以减小等电位连接器两端的电位差