用途：

适用于1000M以太网络的闪电感应和静电感应精细保护

○36mm宽一体式阻燃外壳，35mm导轨安装

○复合雷电流和电涌保护模块，通流量大，限制电压低

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，限流效果显著

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | 接口类型 | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-C1000 | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 1000Mbps | 8线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 2.5mm² |

○25mm宽铝合金外壳，RJ45接口，具有抗干扰源，屏蔽

电磁场的能力，端入线出方便安装

○复合雷电流和电涌保护模块，通流量大，限制电压低

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，限流效果显著

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | 接口类型 | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-C1000/M | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 1000Mbps | 8线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 2.5mm² |
| NPX01-CL1000/M | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 1000Mbps | 8线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45/水晶头 | 2.5mm² |
| 注：以上类型产品可选配导轨安装，带导轨安装产品在原有型号后加/G，如型号NPX01-C1000/M/G； |

○本产品采用19英寸集中机架式金属外壳，同时对多路信

号进行保护具有抗干扰源，屏蔽电磁场的能力

○复合雷电流和电涌保护模块，通流量大，限制电压低

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，限流效果显著

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | SL | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-C1000/8 | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 1000Mbps | 8线/24路 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 6mm² |
| NPX01-C1000/16 | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 1000Mbps | 8线/24路 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 6mm² |
| NPX01-C1000/24 | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 1000Mbps | 8线/24路 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 6mm² |