用途：

NPX01-AVC系列网络高清视频监控系统3合1(2合1)防雷器专用于高清网络视频监控系统电源、网络和485控制线路保护，使其免受雷电感应过电压、电源干扰、静电放电等所造成的损坏。

○76mm宽铝合金外壳，具有抗干扰源，屏蔽    电磁场的能力

○复合雷电流和电涌保护模块，通流量大，限制电压低

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，限流效果显著

○36mm宽一体式阻燃外壳，35mm导轨安装

○复合雷电流和电涌保护模块，通流量大，限制电压低

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，限流效果显著

| 产品型号 |
| --- |
| AVC3/PCN/220 |
| AVC3/PCN/24 |
| AVC3/PCN/12 |
| AVC2/PN/220 |
| AVC2/PN/24 |
| AVC2/PN/12 |
| AVC2/PC/220 |
| AVC2/PC/24 |
| AVC2/PC/12 |
| AVC2/CN/220 |
| AVC2/CN/24 |
| AVC2/CN/12 |
| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | SL | SPE |
| P 电源部分 | 320V | 5/10kA | ≤1000V | 5A | - | 2线 | ≤25ns | - | 1-4mm² | 4mm² |
|  | 40V | 5/10kA | ≤200V | 5A | - | 2线 | ≤25ns | - | 1-4mm2 | 2.5mm² |
|  | 26V | 5/10kA | ≤200V | 5A | - | 2线 | ≤25ns | - | 1-4mm2 | 2.5mm² |
| C 控制部分 | 36V | 5/10kA | ≤50V | 0.3A | 10Mbps | 2线 | ≤1ns | ＜0.2dB | 1-4mm2 | 2.5mm² |
| N 网络部分 | 6V | 3/5kA | ≤20V | 0.3A | 1000MHz | 8线 | ≤1ns | ＜0.2dB | BNC | 2.5mm² |
| 注：产品命名规则： 产品选型示例： NPX01-AVC3 /PCN /220 /M NPX01-AVC3/PCN/220 三合一防雷器 P代表电源、C代表 电源电压值 金属外壳 为220V电源、控制、网络三合一产品 AVC2为二合一 控制、N代表网络 NPX01-AVC2/PN/220/M 为220V电源、网络二合一产品 |

产品型号

AVC2/PN/220/M

AVC2/PN/24/M

AVC2/PN/12/M