应用：

○限流接闪针适用于装有电子设备或易受电磁场影响的各类建筑、构筑物、通信基站、气象台站、雷达站、石油气站等的直击雷防护

特点：

○不锈新型材料，耐腐蚀，抗风能力强

○免维护，无源

○使用寿命长，安装简单

○激发器从云层中获取能量，形成向上先导，主动引雷入地

○与传统接闪针相比，在同等高度下，保护范围更大

| 产品型号 | 规格 | 雷电通流量（10/350μs） | 接地要求 | 抗风强度 | 提前放电时间 | 高度 | 安装方式 | 安装螺纹规格 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-LR06 | 6针带球 | ≤400kA | 4-30Ω | ≤40m/s | 60μs | 220mm | 螺纹安装(螺栓) | M20 X 1.5 | 1.5kg |

○接闪更有效，减少了雷击点落于被保护物的概率

○有效减弱雷电流泄流强度，避免了强雷电流入地的二次效应

| 设计选型表 | 不同型号及安装高度的优化接闪针对各类防雷建筑物在地面的保护半径(Rp) |
| --- | --- |
| 产品型号 | h =高于参考地面的高度 |
|  | 2m | 4m | 5m | 7m | 10m | 15m | 30m | 45m | 60m |
| 第一类防雷建筑(滚球半径30m) |
| NPS01-LR06 | 35m | 69m | 86m | 87m | 88m | 89m | 90m | - | - |
| 第二类防雷建筑(滚球半径45m) |
| NPS01-LR06 | 40m | 78m | 97m | 98m | 99m | 101m | 104m | 105m | - |
| 第三类防雷建筑(滚球半径60m) |
| NPS01-LR06 | 44m | 87m | 107m | 108m | 109m | 111m | 116m | 120m | 120m |

○可以有效减弱雷电流入地出现的反击和强电磁干扰产生的感应过电压